## Slide 1
UART full‐duplex com verificação de CRC
PAGE 01
DIOGO SANTOS PIRES JANDIROBA
IGOR KAWA RIBEIRO DE JESUS
LUIS FELIPE RAMALHO CARVALHO
PEDRO GUILHERME ANDRADE OLIVEIRA
THEO ENDERSON CONCEIÇÃO DE JESUS
VINICIUS DE JESUS CARMO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
2025

## Slide 2
Introdução
PAGE 02
  UART é um protocolo simples e barato para comunicação serial.
  Muito utilizado em sistemas embarcados e dispositivos eletrônicos.
  Porém, é suscetível a erros (ruído, interferência, bits invertidos).
  Este trabalho mostra como o CRC-8 aumenta a confiabilidade da comunicação.

## Slide 3
Contexto Histórico
PAGE 03
  Anos 1960: surgimento do UART em terminais seriais (RS-232).
  Décadas 70–90: usado em modems e computadores pessoais.
  Anos 2000: difundido em microcontroladores e sistemas embarcados.
  Hoje: ainda aplicado em sistemas simples, mas substituído em alguns casos por SPI, I²C e USB

## Slide 4
PAGE 04
Transmissor UART (8N1) - Serialização, temporização e controle tx_busy

## Slide 5
Protocolo UART
Entradas: clk, rst_n, tx_data[7:0], start_tx | Saídas: tx_serial_out, tx_busy
PAGE 05

## Slide 6
Pacote de transmissão de mensagem UART
PAGE 06

## Slide 7
Receptor UART
PAGE 07
ssss

## Slide 8
  Detecção de bit de start
  Amostragem no meio do bit
  Reconstrução do byte
  Verificação do bit de stop
  Disponibilização dos dados
  Retorno ao estado de IDLE
PAGE 08

## Slide 9
Aplicações do UART no cotidiano
PAGE 09
Comunicação entre microcontroladores e sensores/módulos
Cabos seriais (RS-232, TTL)
Drones
Dispositivos médicos

## Slide 10
Um CRC é o módulo (ou rotina de software) responsável por checar a integridade dos dados recebidos:
CRC - Verificação cíclica de redundância
PAGE 10

## Slide 11
Mas o que ele faz?
  Técnica matemática de detecção de erro
  Dados tratados com representação polinomial
  CRC-4, CRC-8, CRC-16 e CRC-32
  Representação polinomial do CRC-8 x8 + x2 + x + 1 = 100000111
Alguns dos possiveis erros detectáveis:
  Erro de um bit
  Erro de múltiplos bits
  Burst error (rajada de bits)
  Erro de bytes trocados ou corrompidos
PAGE 11

## Slide 12
Como calcula esse CRC?
Vamos usar como exemplo esse conjunto de dados : (1101011111). E como gerador: (10011), que a é representação polinomial é x4 + x + 1
PAGE 12

## Slide 13
Cálculo do CRC
PAGE 13

## Slide 14
Verificação do CRC
PAGE 14
Verificação do CRC do conjunto de bits recebido
Se resto for 0, código foi transmitido corretamente.

## Slide 15
Arquitetura do Sistema Proposto
PAGE 15
Verilog
FPGA

## Slide 16
Módulos:
  Módulo Transmissor (UART TX)
  Módulo Receptor (UART RX)
  Módulo CRC-8
  Módulo Top_Level
PAGE 16

## Slide 17
Full-Duplex
  O transmissor e o receptor são implementados como módulos completamente independentes e paralelos.
  Cada módulo tem sua própria máquina de estados , seus próprios contadores e registradores de dados.
  A operação de um não interfere nem bloqueia a operação do outro.
  Isso significa que o transmissor pode estar no meio do envio de um byte (estado DATA) enquanto o receptor, ao mesmo tempo, detecta um start bit e começa a receber um outro byte.
PAGE 17

## Slide 18
Do Clock ao Bit Rate: O Divisor de Timing
  O clock de 50 MHz da placa precisa ser "dividido" para gerar os pulsos lentos do baud rate.
  Em cada estado (START, DATA, STOP), um contador vai de 0 a 433 (BIT_TIME - 1)
  Quando o contador atinge o valor máximo, o sistema sabe que é hora de processar o próximo bit
PAGE 18

## Slide 19
Módulo Transmissor
Enviar um byte de dados (tx_data) quando o sinal (tx_start) é ativado.
  IDLE: Aguarda o início. Ao receber tx_start, carrega o dado, ativa tx_busy e envia o start bit (tx = 0).
  START: Mantém o start bit pela duração de BIT_TIME.
  DATA: Envia cada bit de dado (LSB para MSB) a cada BIT_TIME.
  STOP: Envia o stop bit e o crc calculado (tx = 1) e retorna para IDLE.
Funcionamento:
PAGE 19

## Slide 20
Módulo Receptor
Monitorar a linha rx, receber o byte de dados e validar o frame.
  IDLE: Aguarda a linha rx ir para nível baixo (possível start bit).
  START: Amostra o sinal no meio do bit (HALF_BIT) para confirmar que é um start bit válido.
  DATA: Amostra a linha a cada BIT_TIME para ler os 8 bits de dados.
  STOP: Verifica se o stop bit está em nível alto. Se sim, verifica o crc para ver se o dado é válido (rx_valid = 1); senão, sinaliza um erro (rx_error = 1).
Funcionamento:
PAGE 20

## Slide 21
Módulo CRC-8
O UART só detecta erros de framing (stop bit), mas não se os bits de dados foram corrompidos. A solução é usar o CRC
  Na transmissão: Após enviar o byte de dados original, o módulo uart_tx envia um segundo byte: o valor do CRC-8 calculado para o dado original.
  Na Recepção: O uart_rx recebe o primeiro byte (dado) e o envia para o módulo crc8
  Verificação: O top_level compara o CRC que chegou (2º byte) com o CRC que o módulo crc8 calculou localmente. Se forem iguais, os dados são válidos.
Funcionamento:
PAGE 21

## Slide 22
Módulo Top_Level
Une os módulos e define o fluxo de operações em um sistema funcional para teste na placa DE2.
  O usuário define um byte nas chaves SW[7:0].
  Pressionar KEY[1] inicia a transmissão.
  Pressionar KEY[0] reseta o sistema.
  O uart_tx envia o byte junto ao seu CRC
  Quando a recepção é válida, o crc8 calcula o checksum e o compara com o recebido.
  Resultados (byte recebido e status "Ok") são exibidos nos LEDs e displays.
Fluxo de operações:
PAGE 22

## Slide 23
Interface e Exibição de Resultados
  LEDR[7:0]: Exibem os 8 bits do último byte de dados recebido corretamente.
  HEX2 (Display): Mostra o valor hexadecimal do byte recebido
  HEX5 e HEX4 (Display): Exibem "ON" quando o CRC recebido bate com o CRC calculado. E “ER” quando o CRC não coincidem.
  LEDG: LEDG[0] = rx_valid, LEDG[1] = tx_busy, LEDG[2] = rx_error.
PAGE 23

## Slide 24
Teste Loopback
Forma de validar o sistema de comunicação conectando a saída do transmissor diretamente à entrada do receptor.
  Designamos o sinal tx para um pino físico da FPGA e o sinal rx para outro.
  Depois, conectamos fisicamente esses dois pinos usando um jumper fêmea-fêmea.
Fluxo de operações:
PAGE 24

## Slide 25
Vídeo:

## Slide 26
Referências
  ROHDE & SCHWARZ. Compreender UART. Disponível em: https://www.rohde-schwarz.com/br/produtos/teste-e-medicao/essentials-test-equipment/digital-oscilloscopes/compreender-uart_254524.html. Acesso em: 21 ago. 2025.
  KONG, Lingxi; NIU, Qirui; YANG, Pai. Design and implementation of UART based on Verilog HDL. Highlights in Science, Engineering and Technology TPCEE 2022, v. 38, p. 949-955, 2023. DOI:10. (GitHub do projeto.).
  ALTERA CORPORATION. DE2 Pin Table. [S. l.], [2006?]. Disponível em: GitHub do projeto.
  AUTOR(ES) do projeto. Projeto UART Full-Duplex com CRC. [S. l.], [2025?]. Disponível em: GitHub do projeto.
  KAVANAGH, Ken. Cyclic Redundancy Checking Ensures Correct Data Communications. Analog Dialogue, v. 45, fev. 2011. Disponível em: Analog.com. Acesso em: 21 ago. 2025..

## Slide 27
Obrigado!